Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice                                  o dodatkowe 4 punkty kamerowe na terenie Miasta Skierniewice, modernizacja serwera w niezbędnym zakresie tj. umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu z uwzględnieniem dodatkowych punktów kamerowych oraz utworzenie dodatkowego punktu do obserwacji w siedzibie Straży Miejskiej  w Skierniewicach, ul. Senatorska 10.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę i montaż nowych urządzeń (montaż kamer obrotowych we wskazanych lokalizacjach na terenie Miasta Skierniewice)

- wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania kamer (zasilanie 230 V)

- wykonanie połączenia światłowodowego nowych punktów kamerowych z  centrum monitoringu,

- instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzeń oraz wykonanie innych prac związanych z uruchomieniem kamer i wprowadzeniem obrazu do istniejącego systemu, utworzeniem dodatkowego punktu do obserwacji,

- integracja urządzeń z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego,

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do odbioru przez właściwe instytucje.

Lokalizacja punktów kamerowych w Skierniewicach:

skrzyżowanie ulicy Jagiellońskiej/Mszczonowskiej,

skrzyżowanie ulic Jana III Sobieskiego/Rataja/Wiadukt,

skrzyżowanie ulic Reymonta/Mszczonowska

skrzyżowanie ulic Zadębie/Górna

Specyfikacja techniczna kamer:

• Kamera megapikselowa PTZ
• Zgodna z ONVIF 
• Rozdzielczość do 2Mpix / FullHD
• do 30 kl./s dla FullHD,
• Ogniskowa f=5.7-205.2mm (zoom optyczny x36)
• Kompresja H.264 / MJPEG / MPEG4
• Dwa strumienie wideo
• WDR, 3D DNR, defog, HLC, smart IR, EIS
• 256 Presetów , 4 trasy, 8 patroli
• Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
• Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP i inne 
• Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
• Obudowa o klasie szczelności IP66, IK10 - wandaloodporność
• Zasilanie 24 VAC / PoE+

Kamera musi być w pełni kompatybilna z aktualnie zainstalowanym systemem w centrum monitoringu                   w siedzibie Straży Miejskiej w Skierniewicach, ul. Senatorska 10.

Dane techniczne rejestratora:

rejestrator 64 kanały + 16 dysków 8 Tb,

stacja komputerowa do pracy ciągłej,

monitor 32 cale,

doprowadzenie PELa do nowego stanowiska konfiguracji systemu w Straży Miejskiej i Komendzie Miejskiej Policji.